## Slide 1
福州中心城区公园绿地服务空间公平性评价系统汇报
基于 PostGIS 与 WebGIS 的多维评价模型研究
汇报人：[您的姓名]
技术栈：PostGIS + FastAPI + Leaflet + ECharts
日期：2026年4月

## Slide 2
[Slide 2: 研究背景与意义]
政策响应：贯彻'15分钟社区生活圈'规划，探索城市公共资源分配的公平性。
研究痛点：传统静态统计忽略了真实步行路网成本，难以识别微观尺度的'空间错位'。
研究目标：利用 GIS 技术量化评价公园绿地的可达性，为'精准规划'提供数据支撑。

## Slide 3
[Slide 3: 系统整体架构]
技术路线
  数据层 (PostGIS)：存储街道空间边界、人口属性及公园几何，实现 ST_Area/ST_Intersection 空间运算
  逻辑层 (FastAPI)：封装公平性算法逻辑，支持多维度 API 响应
  表现层 (Leaflet & ECharts)：Leaflet 负责 15min 等时圈及街道盲区分级色彩展示；ECharts 负责洛伦兹曲线与群体差异图表实时渲染

## Slide 4
[Slide 4: 核心评价指标体系]
15分钟服务覆盖率：基于路网拓扑的 15min 步行范围内的可达性
基尼系数 (Gini)：量化资源分配的不均衡程度 (0.0 - 1.0)
洛伦兹曲线 (Lorenz)：直观展示人口比例与资源占有比例的偏离度
老龄化倾向性：结合 elderly_rate 评估社会弱势群体的公平感知

## Slide 5
[Slide 5: 数据预处理与拓扑构建]
坐标统一：强制执行 EPSG:3857 投影坐标系转换，确保面积计算物理含义准确
数据清洗：剔除人口数为 0 的无效街道，归一化 service_rate 参数
动态邻域统计：支持'全区'与'点击街道邻域(最近 5-9 个街道)'两种动态统计模式

## Slide 6
[Slide 6: 结果展示 - 空间分布与盲区]
总体水平：全区平均服务覆盖率为 35.84%
关键盲区：仓山街道、荫营镇街道为'特别加强盲区' (覆盖率仅 10%)
空间特征：呈现明显的'两极分化'，中心街道服务饱和，边缘大体量街道资源匮乏

## Slide 7
[Slide 7: 结果展示 - 公平性分析]
基尼系数：实时计算结果为 0.5582，处于'高度不均衡'区间
资源集中度：前 20% 的优势人口占有了 67.61% 的公园资源
不均衡特征：资源严重向优势地段集中，验证了干预的紧迫性

## Slide 8
[Slide 8: 结果展示 - 弱势群体可达性]
核心矛盾：荫营镇街道老龄化比例 (32.83%) 全区最高，但覆盖率 (10%) 处于洼地
群体差异：老龄化重点街道的资源配置滞后于其社会需求
可达性赤字：存在显著的公平性缺口，老龄人口的服务获取力严重不足

## Slide 9
[Slide 9: 结论与规划建议]
精准建议
  系统成功识别了福州中心城区的资源配置死角，Gini 系数验证了干预的紧迫性。
  精准补短板：在识别出的盲区 (仓山、荫营镇) 优先布局'口袋公园'
  适老化改造：在老龄化高密度区通过微更新手段打通慢行系统，消除空间屏障
  动态考核：将 WebGIS 公平性指标纳入年度城市规划动态考核体系

## Slide 10
Q & A
感谢聆听，欢迎提问！